Dialyse-CD 1.6

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат. No.: h12203      5 L

НАЗВА:

Dialyse-CD -1.6

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Dialyse-CD 1.6 використовується для гематологічних аналізаторів  Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, 1800, 2000,BC-2800, BC-3000Plus, BC-3200, як гемолізуючий  реагент для визначення вмісту  гемоглобіну лейкоцитів, середніх клітин, гранулоцитів.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Об’єм проби крові подається в аналізатор, де його частина автоматично розводиться з Diaton-CD-1.6 Diluent. Деяка частина цього першого розчину ще раз розводиться з Diaton-CD-1.6 Diluent. Після цього цей другий розчин проби крові вводиться в імпеданс аналізатора, де вимірюється вміст еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT). До решти першого розчину додається  лізуючий реагент (Dialyse-CD-1.6)  для вимірювання гемоглобіну (HGB), лейкоцитів (WBC), лімфоцитів (LYM), середніх клітин (MID) гранулоцитів(GRAN). Користуйтесь інструкцією до гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

Ціанід  калію                            < 0,1 %

Червертинні амонієві солі      < 5,3 %

Азід натрію                              < 0,01 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Реагент   містить ЦІАНІД. Потрібно дотримуватись надзвичайної обережності при використанні цього розчину. Уникайте контакту зі шкірою і очима.

- Зберігайте окремо від кислот, в ракції з якими може виділятися  отруйний водневий ціанідний газ.

- Уникайте контакту зі шкірою та очима, оскільки четвертинні амонієві солі можуть спричинити необоротну дію на тканини. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг, такий як рукавички та лабораторний одяг У разі попадання реактиву на шкіру негайно промийте  великою кількістю води. При ковтанні викликати  блювотиння та звернутися до лікаря.

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Невикористані залишки ціанід  потрібно утилізувати перед диспозицією, згідно з Екологічними нормами. Ціанід-нейтралізуючий набір надається Діагон на вимогу.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Уникайте мікробного  зараження реактивів, бо це може призвести до помилкових результатів.

- Використовуйте (GLP)  методи обробки цих реактивів.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок лізуючого реагента до контейнера/пляшки   Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4 Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент залишається стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці у закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

Зберігайте окремо від кислот, в ракції з якими може виділятися  водневий ціанідний газ.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні знаходитися в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленнями. Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реактиви Diagon можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•  Cell Counter (Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, 1800, 2000)

• Diaton-CD 1.6 Diluent

Cat. No.: h12201 20 L

• Dia-Rinse-CD 1.6ё

Cat. No.: h12202 20 L

• ёCELL CLENZ

Cat. No.:h50111 0,05 L

• CYANIDE NEUTRALISING KIT SOLUTION A

Cat. No.: 27101 1 L bottle SOLUTION B

Cat. No.: 27102 1 L bottle

• набір для вищезгаданого Сell-Counter.

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Dialyse-CD-1.6 призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С.

Користуйтесь інструкцією до гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Tel.: +36 1 3696500, Fax.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua