Dialyse-H-Plus

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат. No.: h16202           1 L

НАЗВА ПРОДУКТУ

Dialyse-Н-Plus

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки «in Vitro»  для   діагностики )

Dialyse-Н-Plus використовується для гематологічних аналізаторів Hycell Datacel 16/20, Hemacell як еритроцит-гемолізуючий реагент цільної крові для визначення    кількості   лейкоцитів, середніх клітин та гранулоцитів.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Об’єм проби крові подається в аналізатор, де його частина автоматично розводиться з Diaton-H-Diluent. Деяка частина цього першого розчину розводиться з Diaton-H-Diluent.    Після цього цей другий розчин проби крові вводиться в імпеданс аналізатора, де вимірюється вміст еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT). Дозалишку першого  розчину  проби RBC додається гемоглобін-лізуючий реагент (Dialyse-H-Plus)   для вимірювання гемоглобіну (HGB), кількості лейкоцитів (WBC), лімфоцитів (LYM), середніх клітин (MID) та гранулоцитів (GRA). Користуйтесь інструкцією до гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

Калію ціанід		 < 0,03 %

натрію хлорид                    < 1 %

детергент                           < 2,8 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Реагент містить ЦІАНІД. Уникайте контакту зі шкірою і очима, він є отруйним при ковтанні.

- Зберігайте окремо від кислот, в ракції з якими може виділятися  отруйний водневий ціанідний газ.

- Уникайте контакту зі шкірою та очима, оскільки четвертинні амонієві солі можуть спричинити необоротну дію на тканини. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг, такий як рукавички та лабораторний одяг.

У разі попадання реактиву на шкіру негайно промийте  великою кількістю води. При ковтанні викликати  блювотиння та звернутися до лікаря.

- Зразки і всі матеріали, які вступають в контакт з реактивом, потрібно зберігати з відповідною обережністю.

- Невикористані залишки ціаніду потрібно утилізувати перед диспозицією, згідно з Екологічними нормами. Ціанід-нейтралізуючий набір надається Діагон на вимогу.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Уникайте мікробного  зараження реактивів, бо це може призвести до помилкових результатів.

- Використовуйте (GLP)  методи обробка цих реактивів.

.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште  реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

4. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора

5. Повторно відкалібруйте інструмент з допомогою калібратора або  КОНТРОЛЬНОЇ КРОВІ як визначено в інструкції до аналізатора

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент  залишається стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

Зберігайте окремо від кислот, в ракції з якими може виділятися  отруйний водневий ціанідний газ.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент  необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленням. Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реактиви Diagon можуть тільки використовуватися з іншим

Реактивами Diagon. Помилкові результати, можливо, зумовлені домішками іншого реактиву.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Cell Counter (Hycell Datacel 16/20, Hemacell)

Diaton-H-Plus Diluent

Cat. No.: h16201 20 L

Diaclean-H

Cat. No.: h16105 5 L

Cat. No.: h16115 1 L

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА

Dialyse-Н-Plus  призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С.

Користуйтесь інструкцією  гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

ВИРОБНИК

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua