Dia-Terge

МИЮЧИЙ РЕАГЕНТ З ЕНЗИМАМИ

Кат. №: h20104        5L

Кат. №: h20114        1L

Кат. №: h20124      0.1L

НАЗВА:

Dia-Terge

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Dia-Terge використовується для технічної експлуатації та чищення гематологічних аналізаторів ABX/Roche Cobas Minos, Hemascreen, Mythic, ADVIA

КОРОТКИЙ ОПИС:

Dia-Terge -  це миючий реагент для ефективного очищення залишків білків та тригліцеридів шляхом     детергентного розчиння.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

хлорид натрію                      <0,9 %

детергент                              < 1.0 %

буфер                                     <0,3%

стабілізатор                           < 0.3%

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Цей реагент не містить шкідливих компонентів та не є небезпечний для здоров’я. Уникайте контакту зі шкірою і очима.

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Слід уникати бактерального зараження реагентів, у протилежному випадку будуть одержані помилкові результати анлізу.

- Застосовуйте апробовані лабораторні методи GLP-  при роботі з реагентами.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1  Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4.Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6/ При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент   з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Щоденне використання реактиву ефективно очищує трубки та  резервуари , що забеспечує добрий базисний  фон вимірювання у межах специфікації  аналізатора.

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Dia-Terge необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C.  Використовуйте реагент згідно до інструкції до аналізатора.

Реактиви Diagon можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•Сell - Counter (ABX Roche Cobas Minos  )

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Dia-Terge призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом.

ВИРОБНИК

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua