Dia-Cleaner

МИЮЧИЙ РЕАГЕНТ З ЕНЗИМАМИ

Кат. №: h20215            1 L

Кат. №: h20215P120    1 L

НАЗВА:

Dia-CLEANER

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Dia-Cleaner використовується для технічної експлуатації та чищення гематологічних аналізаторів ABX/Roche Cobas Minos, CT STE, Micros8 параметрів, STL, STEX, Micros18 параметрів,Gelios Argos, Coulter AcT 5Diff. Hemascreen, Mythic, ADVIA

КОРОТКИЙ ОПИС:

Dia-Cleaner -  це ензиматичний очищуючий   реагент для ефективного очищення залишків білків та тригліцеридів шляхом ензиматичного розщеплення і детергентного розчиння.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

хлорид натрію             	    < 1,5 %

хлорид калію		    < 0,05 %

протеолітичні ферменти     < 0.02 %

детергент                              < 0,5 %

стабілізатор                          < 0.4 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Цей реагент не містить шкідливих компонентів та не є небезпечний для здоров’я. Уникайте контакту зі шкірою і очима. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг..

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Слід уникати бактерального зараження реагентів, у протилежному випадку будуть одержані помилкові результати анлізу.

- Застосовуйте апробовані лабораторні методи GLP-  при роботі з реагентами.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

1  Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4.Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C.  Використовуйте реагент згідно до інструкції до аналізатора.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•Сell - Coulter (ABX/Roche Cobas Minos, CT STE, Micros8 параметрів, STL, STEX, Micros18 параметрів,Gelios Argos.

Diluent, Lyse реагент для вищегаданих Cell Counter.

ВИРОБНИК

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua