Diaret-Search-II-Sys-Kit

РОЗРІДЖУЮЧИЙ, ЛІЗУЮЧИЙ І ФАРБУЮЧИЙ КОМПЛЕКТ

Кат.№: h23616		 1 L + 12 ml

Набір

(КОМПЛЕКТ) :  Diaret-Search-II-Sys-Buffer

Diaret-Search-II-Sys-Dye

НАЗВА:

Diaret-Search-II-Sys-Kit

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки «in Vitro»  для   діагностики )

Diaret-Search-II-Sys-Kit використовується у гематологічних аналізаторів Sysmex R-50,R-100, Sysmex XE-2100, XT-1800, XT-2000  в якості розріджуючого  реагента цільної крові.

ОПИС ТА ПРИНЦИПИ ДІЇ:

Зразок цільної крові подається в аналізатор, де частина проби  автоматично розводиться препаратом  Diaret-Search-II Buffer. Еротроцити піддаються гемолізу, а лейкоцити фарбуються у реакційній камері з використанням реактива Diaret-Search-II-Sys-Dye.Із реакційної камери суспензія кров’яних тілець потрапляє у проточний елемент, через який вона проходить разом із розріджувачем Diaton-SYS Diluent Дві рідини течуть незалежними концентричними потоками : Diaton-SYS Diluent –ззовні, відібрана проба–всередині.Після цього проба аналізується методом розсіювання лазерного випромінювання під двома кутами з використанням лазерного діоду. Додаткову інформацію стосовно принципів та порядку виконання гематологічного аналізу цільної крові дивіться у інструкції з експлуатації Вашого приладу.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

сульфат натрію		  < 0,9 %

калій натрій         	 < 0,01 %

буфер		                 < 0,03 %

стабілізатор          	 < 0,01 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• Даний  продукт не містить  шкідливих компонентів та є безпечним . У випадку контакту зі шкірою або очима промити водою.

• Взірці, проби та всі матеріали, які перебували у контакті з ними,необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з   належною обережністю.

• Не використовуйте реагенти  після завершення терміну придатності, вказаного на етикетці.

• Слід уникати  бактеріального зараження реагентів, у протележному  випадку будуть одержанні помилкові результати аналізу.

• Застосовуйте Апробовані Лабораторні Методи(GLP) при роботі з реагентами

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Особа, яка вводить реагент(комплект), повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште  реагент. при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок  контейнера/пляшки. Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4. Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент э стабільний протягом 12 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленням.Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реактиви Diagon можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Cell Counter (Sysmex R-50, R-100, Sysmex XE-

2100, XT-1800, XT-2000)

• Diaton-SYS Diluent

Cat. No.: h23101 20 L

• Dialyser-SYS-SHB

Cat. No.: h23105 5 L

Cat. No.: h23115 1 L

• Diastromlyser-SYS-FBA

Cat. No.: h23303 1 L

• Diastromlyser-SYS-4DL

Cat. No.: h23601 5 L

• Diasheath-SYS (for XE-2100 only)

Cat. No.: h23202 20 L

Cat. No.: h23212 h23212

• Diastromlyser-SYS-IM (for XE-2100 only)

Cat. No.: h23605 5 L

• Diastromlyser-SYS-NR-kit (for XE-2100 only)

Cat. No.: 23613 1+0,012 L

ВИМОГИ ЗРАЗКА:

Diaret-Search-II-Sys-Kit  призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С. ).

ВИРОБНИК

DIAGON LTD., Угорщина

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua