Cell-Clenz

ОЧИЩУЮЧИЙ РЕАКТИВ

Кат. №: h50111 		     0,05 L

НАЗВА:

Cell-Clenz

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки для «in Vitro»   діагностики )

Cell-Clenz використовувається для щоденного забезпечення та  очистки гематологічних аналізаторів  Cell-Dyn,Mindray,D-Cell .

КОРОТКИЙ ОПИС:

Cell-Clenz – це ензиматичний  очищуючий реактив, який ефективно чистить від залишків клітинного сміття, білків та  тригліцеридів  шляхом ензиматичного розщеплення та детергентного розчинення.

АКТИВНІ СКЛАДОВІ:

Хлорид натрію		             < 0,4 %

Буфер                     		< 0,3 %

детергенти			 < 0,2 %

протеолітичний фермент            < 4,0 %

стабілізатор                                 <  0,06%

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Реактив містить нешкідливі компоненти і є безпечним. У випадку попадання на  шкіру та очі,  промивати чистою водою.

•    Зразки і всі матеріали, які вступають в контактом з

ними  потрібно обробляти, як потенційно

контагіозні матеріали і утилізувати   з  відповідною

обережністю.

- Не використов уйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Уникайте мікробного  зараження реактивів, бо це може призвести до помилкових результатів.

- Працювати з реактивами згідно рекомендацій GLP.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

1.   Особа, що використовує реактив, повинна бути добре професійно підготовленою..

2. Звільніть та  відкрутіть пробку на  флаконі  реагента. Приєднайте забірник для реактива   до  флакона.

3.   Подібно приєднайте  інші реактиви до аналізатора  .(Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

4. Не вимагається повторне  калібрування інструменту. Проте рекомендується провірити , що результати є в допустимих межах.  Контрольні вимірювання проводяться з допомогою КОНТРОЛЬНОЇ КРОВІ як визначено в інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реактив  стабільний протягом 12 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці при температурі  2–80C. (Див. Етикетку з датою використання).

Якщо реактив помутнів або змінив колір - потрібно його замінити.Не використовуйте замерзлий реактив.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Щоденне використання реактиву ефективно очищує трубки та  резервуари, що забеспечує добрий базисний  фон вимірювання у межах специфікації  аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ:

Реактив  повинен використовуватися  при  температурі 2-80C. Використовування реактиву не замінює відповідне обслуговування анлізатора.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ

ПОСТАЧАЮТЬСЯ :

- Аналізатори  (Cell-Dyn   )

- набір для вище згаданих аналізаторів.

.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua